Zagrebački mastitis reagens

Testiranje muznih životinja u staji s pomoću mastitis reagensa je veoma jednostavno i brzo. Nije potrebna prethodna dezinfekcija sisa, a slučajna prisutnost prašine nema utjecaja na ishod reakcije. Ovim se testom, u terenskim uvjetima, može veoma pouzdano utvrditi zdravstveno stanje mliječne žlijezde tj. da li je sekrecija vimena normalna ili poremećena (patološka). S pomoću testatora, na kojem su ugrađene četiri plitice, odjednom se mogu ispitati sve četvrti vimena. Plitice su obilježene rimskim brojevima I, II, III i IV. Nakon što se izmuze mlijeko u određena udubljenja na plitici , naginjanjem testatora u skoro okomit položaj, izbacuje se suvišno mlijeko i time se sadržaj mlijeka u pliticama količinski izjednačuje (cca 2 ml). Mlijeku se tada dodaje otprilike jednaka količina reagensa (cca 2 ml) istiskivanjem iz plastične boce, a zatim se laganim kružnim pokretanjem testatora izaziva reakcija. Nastala reakcija približno odgovara označenom broju leukocita kao i pH vrijednosti pretraženog mlijeka. Mlijeko zdravog vimena ima u svim četvrtima (bilo u laktaciji ili suhostaju) istu pH reakciju. Preporučljivo je stoga testirati istovremeno sve četiri četvrti vimena, jer se tako mogu veoma lako otkriti međusobne razlike u konzistenciji i boji mješavine. Upravo te razlike, bez obzira na intenzitet, ukazuju na poremećenu sekreciju pojedinih četvrti vimena. Nakon završenog testiranja pojedine krave, odstrani se sadržaj u posebnu posudu, a testator s pliticama ispere u čistoj vodi i nastavi dalje s pregledom slijedećih krava u staji.

Djelovanje:

Mastitis reagens, kao vodena otopina površinski aktivne tvari i indikatora pH, izaziva pucanje staničnih stijenki leukocita, čiji je broj povećan pri poremećenoj sekreciji mlijeka. Tom se prilikom iz leukocita oslobađa dezoksiribonukleinska kiselina koja se u toku reakcije polimerizira pri čemu nastaje gel čija je količina izravno razmjerna s brojem leukocita u mlijeku. Ovu reakciju prati i promjena pH vrijednosti na što upozorava promjena boje indikatora. Reakcijom se otkriva stupanj poremećenosti sekrecije na osnovi indirektnog dokazivanja broja somatskih stanica u sekretu mliječne žlijezde.

Tablica 1.Prosudba rezultata mastitis testa sa Zagrebačkim mastitis reagensom

| Prosudba reakcija | Izgled mješavine mlijeka i reagensa | broj SS (000/ml) | Prosudba |
| --- | --- | --- | --- |
| negativna | Mješavina ostaje jednolično tekuća ili se uočavaju tanke, jasno vidljive niti | <300 | Zdravo vime |
| Slabo pozitivna (+) | Unutar 1 minute nastaje mnoštvo krpičastih tvorbi bez stvaranje gel stanja | 300-500 | Latentni mastitis |
| Pozitivna (++) | Nakon nekoliko sekundi opaža se zgrušavanje poput bjelanjka koje se daljnjim pokretanjem plitice kida na rubovima | 500-2.000 |  |
| Jako pozitivna (+++) | Zgrušavanje želatinoznog karaktera nastaje naglo i daljnjim pokretanjem plitice smjesa ostaje kompaktna | 2.000-15.000 | Vidljivi mastitis |

Tablica 2.Prosudba pH vrijednosti mješavine mlijeka i Zagrebačkog mastitis reagensa

| Izgled mješavine mlijeka i reagensa | pH vrijednost | Ocjena zdravlja vimena |
| --- | --- | --- |
| Mješavina sivkasto-crvena s tragovima plavog | 6,4 – 6,8 | Normalna sekrecija |
| Mješavina izrazito modra | 7,0 ili više | Poremećena sekrecija vimena (sigurni znaci depresije u proizvodnji); odnosno poodmakla laktacijska dob muzne životinje |
| Mješavina prljavo-žućkasta do žuta (veoma rijedak slučaj) | 6,2 ili niže | Ovakva boja mješavine označuje prisutnost bakterije mliječnokiselog vrenja u četvrti |

Uputa za uporabu:

S pomoću testatora, na kojem su ugrađene četiri plitice, odjednom se mogu ispitati sve četvrti vimena. Plitice su obilježene rimskim brojevima I, II, III i IV. Nakon što se izmuze mlijeko u određena udubljenja na plitici , naginjanjem testatora u skoro okomit položaj, izbacuje se suvišno mlijeko i time se sadržaj mlijeka u pliticama količinski izjednačuje (cca 2 ml). Mlijeku se tada dodaje otprilike jednaka količina reagensa (cca 2 ml) istiskivanjem iz plastične boce, a zatim se laganim kružnim pokretanjem testatora izaziva reakcija. Nastala reakcija približno odgovara označenom broju leukocita kao i pH vrijednosti pretraženog mlijeka. Mlijeko zdravog vimena ima u svim četvrtima (bilo u laktaciji ili suhostaju) istu pH reakciju. Preporučljivo je stoga testirati istovremeno sve četiri četvrti vimena, jer se tako mogu veoma lako otkriti međusobne razlike u konzistenciji i boji mješavine.

Indikacija:

Indirektno utvrđivanje broja somatskih stanica u sekretu mliječne žlijezde u svrhu utvrđivanja stupnja poremećenosti sekrecije pri dijagnostici mastitisa u muznih krava,koza i ovaca.

### Posebne napomene:

### Mlijeko u poodmaklom stadiju bređosti životinje daje obično jake reakcije s mastitis reagensom. Zbog toga reagens nije uputno upotrebljavati u početnoj fazi zasušivanja, u zasušenju i do 14 dana poslije telenja, budući da u tim slučajevima sekret vimena sadrži fiziološki povećan broj leukocita. Povećan broj leukocita u sekretu vimena može biti i posljedica upalnog procesa u organizmu izvan mliječne žlijezde, kao i kod opće obrambene reakcije organizma na infekciju ili vakcinaciju, kada je općenito povišen broj leukocita u krvi. Međutim, ako se mastitis test upotrebljava i u tim stanjima, rezultat reakcije prosuđuje se na osnovi razlike u intenzitetu reakcije između pojedinih četvrti vimena jedne životinje. Izvjestan broj životinja može kroz duži vremenski period davati izrazito povećane reakcije na leukocite, a da ne sadrži bakterijske uzročnike mastitisa. Veći broj takvih slučajeva u jednoj staji ukazuje na greške u mužnji. Budući da se ovim testom ne otkriva uzrok poremećene sekrecije mliječne žlijezde, potrebno je pozitivne i sumnjive uzorke sekreta vimena poslati na laboratorijsku pretragu radi utvrđivanja etilolgije utvrđenih promjena.

Mastitis reagens taloži se pri temperaturi nižoj od 20ºC, a zagrijavanjem bočice u mlakoj vodi razbistruje se i postaje podesan za dalju upotrebu.